货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格尺寸 （单位：毫米/mm） | 参考图片 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安庆市委党校室内标识牌（园区） |
| 1 | 机动车导向（交通类） | 650x2600x80 |  | 套 | 2 | 铝板折弯立柱造型，上部表面氟碳漆喷涂，下部真石漆喷涂，标志采用铝板冲压折边处理表面工程级反光膜 ；预制法兰底座 |
| 2 | 机动车出入口标识 | 650x2200x80 |  | 套 | 2 | 铝板折弯立柱造型，上部表面氟碳漆喷涂，下部真石漆喷涂，标志采用铝板冲压折边处理表面工程级反光膜 ；预制法兰底座 |
| 3 | 地面停车场指引 | 600x2200x60 |  | 套 | 4 | 铝板折弯立柱造型，上部表面氟碳漆喷涂，下部真石漆喷涂，标志采用2mm厚不锈钢腐蚀磨砂处理，底部铝板折弯花箱箱体，预制法兰底座 |
| 4 | 地下车库指引 | 600x2200x60 |  | 套 | 2 | 铝板折弯立柱造型，上部表面氟碳漆喷涂，下部真石漆喷涂，标志采用2mm厚不锈钢腐蚀磨砂处理，底部铝板折弯花箱箱体，预制法兰底座 |
| 5 | 人行导向指引 | 650x2600x80 |  | 套 | 8 | 铝板折弯立柱造型，上部表面氟碳漆喷涂，下部真石漆喷涂，标志采用2mm厚不锈钢腐蚀磨砂处理，预制法兰底座 |
| 6 | 楼栋牌 | 1200x2400x60 |  | 套 | 12 | 2mm厚铝板折弯立柱造型，上部表面氟碳漆喷涂，下部真石漆喷涂，标志采用2mm厚不锈钢腐蚀磨砂处理，预制安装挂件 |
| 7 | 花草牌（包括介绍/提示） | 300x400x850 |  | 个 | 10 | 2mm厚铝板折弯立柱造型，上部表面氟碳漆喷涂，下部真石漆喷涂，标志采用2mm厚不锈钢腐蚀磨砂处理，预制法兰底座 |
| 8 | 地下车库出入口标识 | 600x6000x80 |  | 套 | 2 | 80mm宽铝型材边框，铝板镂空面板，表面氟碳喷涂，内衬乳白色亚克力背板UV打印，箱体内置220V LED光源，10#丝杆吊顶安装 |
| 9 | 室外运动场标识 | 900x200x60（2500*1000*100） |  | 套 | 2 | 2mm后铝板折弯造型，表面氟碳喷涂，内置无边发光字（国标201不锈钢板材，激光切割、折弯、抛光打磨、颜色高温静电喷塑，内置立体字） |
| 10 | 非机动车存放处标识 | 600x2200x60 |  | 套 | 4 | 铝板折弯立柱造型，上部表面氟碳漆喷涂，下部真石漆喷涂，标志采用2mm厚不锈钢腐蚀磨砂处理，预制法兰底座 |
| 11 | 党建宣传栏 | 2600x1500x200 （画面尺寸：1200x2400） |  | 套 | 4 | 1.5mm后铝板折弯造型，表面氟碳喷涂，亚克力雕刻立体字，5mm厚钢化玻璃面板，内置液压顶杆（开启式面板） |
| 12 | 公告栏 | 2600x1500x200 （画面尺寸：1200x2400） |  | 个 | 4 | 1.5mm后铝板折弯造型，表面氟碳喷涂，亚克力雕刻立体字，5mm厚钢化玻璃面板，内置液压顶杆（开启式面板） |
| 13 | 党建标语、雕塑 | 3000x2000x300 |  | 套 | 2 | 2mm后铝板折弯造型，表面氟碳喷涂，镜面钛金精工字，预制法兰底座 |
| 14 | 灯杆道棋 | 800x1500x50 |  | 套 | 26 | 30x30x2mm镀锌方管焊接框架，1.0mm厚镀锌板背板，画面5mm后雪弗板UV打印 |
| 安庆市委党校室内标识牌（综合楼） |
| 1 | 科室牌（包含门牌号） | 150x300x20 |  | 块 | 70 | 10mm厚亚克力表面烤漆，铝型材插槽，不锈钢内心（可更换内容）拉丝不锈钢腐蚀雕刻文字logo |
| 2 | 电梯安全提示标识 | 200x400x15 |  | 个 | 2 | 5mm厚亚克力UV打印 |
| 3 | 电梯厅楼层号标识 | 450x450x25 |  | 套 | 4 | 10mm厚亚克力表面烤漆，拉丝不锈钢制作精工字logo腐蚀雕刻 |
| 4 | 步梯楼层号标识 | 450x450x25 |  | 套 | 8 | 拉丝不锈钢折弯造型，文字10mm厚亚克力加拉丝不锈钢贴面 |
| 5 | 行政楼一楼总索引 | 1800x900x40 |  | 套 | 1 | 2mm厚铝板折弯背板，表面烤漆处理，拉丝不锈钢装饰条，不锈钢腐蚀雕刻文字logo铝型材插槽（可更换内容） |
| 6 | 茶水间 | 200x200x20 |  | 个 | 8 | 10mm厚亚克力烤漆，不锈钢雕刻立体字 |
| 7 | 卫生间 | 120x260x10 |  | 个 | 15 | 10mm厚亚克力烤漆，不锈钢雕刻立体字 |
| 8 | 洗手间文明用语 | 80x160x5 |  | 个 | 15 | 5mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 9 | 强电间标示牌 | 80x160x5 |  | 个 | 4 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 10 | 弱电间标示牌 | 80x160x5 |  | 个 | 4 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 11 | 配电间标识 | 80x160x5 |  | 个 | 1 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 12 | 储藏间标识 | 80x160x5 |  | 个 | 8 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 13 | 清洁间标识 | 80x160x5 |  | 个 | 4 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 14 | 设备间 | 80x160x5 |  | 个 | 8 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 15 | 禁止吸烟 | 80x160x5 |  | 个 | 12 | 拉丝不锈钢折弯造型厚度15mm，文字标志腐蚀填漆， |
| 16 | 节约用水 | 80x160x5 |  | 个 | 14 | 亚克力UV打印加3M背胶 |
| 17 | 请勿喧哗 | 80x160x5 |  | 个 | 8 | 亚克力UV打印加3M背胶 |
| 18 | A字警示牌-正在维修 | 300x600x500 |  | 个 | 2 | 不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 19 | A字警示牌-禁止停车 | 300x600x500 |  | 个 | 6 | 不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 20 | A字警示牌-小心地滑 | 300x600x500 |  | 个 | 6 | 不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 21 | 消防疏散图（门后逃生图）（门后逃生图） | 200x300x5 |  | 个 | 8 | 5mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂，2mm厚亚克力UV打印图 |
| 22 | 消防栓使用须知 | 600x600 |  | 套 | 8 | 3mm厚透明亚克力背面UV打印，背面3m贴膜、背胶 |
| 安庆市委党校室内标识牌（1号教学楼） |
| 1 | 科室牌（包含门牌号） | 150x300x20 |  | 块 | 3 | 10mm厚亚克力表面烤漆，铝型材插槽，不锈钢内心（可更换内容）拉丝不锈钢腐蚀雕刻文字logo |
| 2 | 步梯楼层号标识 | 450x450x25 |  | 套 | 2 | 拉丝不锈钢折弯造型，文字10mm厚亚克力加拉丝不锈钢贴面 |
| 3 | 教学楼总索引牌（室内） | 1800x900x1300 |  | 套 | 1 | 2mm厚铝板折弯背板，表面烤漆处理，拉丝不锈钢装饰条，不锈钢腐蚀雕刻文字logo铝型材插槽（可更换内容） |
| 4 | 卫生间（无障碍洗手间） | 120x260x10 |  | 个 | 5 | 10mm厚亚克力烤漆，不锈钢雕刻立体字 |
| 5 | 洗手间文明用语 | 80x160x8 |  | 个 | 5 | 5mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 6 | 强电间标示牌 | 80x160x8 |  | 个 | 4 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 7 | 弱电间标示牌 | 80x160x8 |  | 个 | 4 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 8 | 设备间 | 80x160x8 |  | 个 | 1 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 9 | 储藏间 | 80x160x8 |  | 个 | 1 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 10 | 禁止吸烟 | 80x160x8 |  | 个 | 6 | 拉丝不锈钢折弯造型厚度15mm，文字标志腐蚀填漆， |
| 11 | 节约用电 | 80x160x5 |  | 个 | 6 | 亚克力UV打印加3M背胶 |
| 12 | 节约用水 | 80x160x5 |  | 个 | 6 | 亚克力UV打印加3M背胶 |
| 13 | 请勿喧哗 | 80x160x5 |  | 个 | 6 | 亚克力UV打印加3M背胶 |
| 14 | A字警示牌-正在维修 | 300x600x500 |  | 个 | 2 | 不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 15 | A字警示牌-小心地滑 | 300x600x500 |  | 个 | 2 | 不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 16 | 消防疏散图（门后逃生图） | 200x300x5 |  | 个 | 5 | 5mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂，2mm厚亚克力UV打印图 |
| 17 | 消防栓使用须知 | 600x600 |  | 套 | 5 | 3mm厚透明亚克力背面UV打印，背面3m贴膜、背胶 |
| 安庆市委党校室内标识牌（2号教学楼） |
| 1 | 科室牌（包含门牌号） | 150x300x20 |  | 块 | 13 | 10mm厚亚克力表面烤漆，铝型材插槽，不锈钢内心（可更换内容）拉丝不锈钢腐蚀雕刻文字logo |
| 2 | 步梯楼层号标识 | 450x450x25 |  | 套 | 8 | 拉丝不锈钢折弯造型，文字10mm厚亚克力加拉丝不锈钢贴面 |
| 3 | 电梯安全提示标识 | 200x400x15 |  | 个 | 1 | 5mm后亚克力UV打印 |
| 4 | 教学楼总索引牌（室内） | 1800x900x1300 |  | 套 | 1 | 2mm厚铝板折弯背板，表面烤漆处理，拉丝不锈钢装饰条，不锈钢腐蚀雕刻文字logo铝型材插槽（可更换内容） |
| 5 | 卫生间（无障碍洗手间） | 120x260x10 |  | 个 | 9 | 10mm厚亚克力烤漆，不锈钢雕刻立体字 |
| 6 | 洗手间文明用语 | 80x160x5 |  | 个 | 9 | 5mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 7 | 强电间标示牌 | 80x160x5 |  | 个 | 8 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 8 | 弱电间标示牌 | 80x160x5 |  | 个 | 8 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 9 | 设备间 | 80x160x5 |  | 个 | 4 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 10 | 配电间 | 80x160x5 |  | 个 | 1 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 11 | 禁止吸烟 | 80x160x5 |  | 个 | 6 | 拉丝不锈钢折弯造型厚度15mm，文字标志腐蚀填漆， |
| 12 | 节约用电 | 80x160x5 |  | 个 | 5 | 亚克力UV打印加3M背胶 |
| 13 | 请勿喧哗 | 80x160x5 |  | 个 | 6 | 亚克力UV打印加3M背胶 |
| 14 | A字警示牌-正在维修 | 300x600x500 |  | 个 | 2 | 不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 15 | A字警示牌-小心地滑 | 300x600x500 |  | 个 | 2 | 不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 16 | 消防疏散图（门后逃生图） | 200x300x5 |  | 个 | 8 | 5mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂，2mm厚亚克力UV打印图 |
| 17 | 消防栓使用须知 | 600x600 |  | 套 | 8 | 3mm厚透明亚克力背面UV打印，背面3m贴膜、背胶 |
| 安庆市委党校室内标识牌（3号教学楼） |
| 1 | 科室牌（包含门牌号） | 150x300x20 |  | 块 | 13 | 10mm厚亚克力表面烤漆，铝型材插槽，不锈钢内心（可更换内容）拉丝不锈钢腐蚀雕刻文字logo |
| 2 | 步梯楼层号标识 | 450x450x25 |  | 套 | 8 | 拉丝不锈钢折弯造型，文字10mm厚亚克力加拉丝不锈钢贴面 |
| 3 | 电梯安全提示标识 | 200x400x15 |  | 个 | 1 | 5mm后亚克力UV打印 |
| 4 | 教学楼总索引牌（室内） | 1800x900x1300 |  | 套 | 1 | 2mm厚铝板折弯背板，表面烤漆处理，拉丝不锈钢装饰条，不锈钢腐蚀雕刻文字logo铝型材插槽（可更换内容） |
| 5 | 卫生间（无障碍洗手间） | 120x260x10 |  | 个 | 9 | 10mm厚亚克力烤漆，不锈钢雕刻立体字 |
| 6 | 洗手间文明用语 | 80x160x5 |  | 个 | 9 | 亚克力UV打印加3M背胶 |
| 7 | 强电间标示牌 | 80x160x5 |  | 个 | 8 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 8 | 弱电间标示牌 | 80x160x5 |  | 个 | 8 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 9 | 设备间 | 80x160x5 |  | 个 | 4 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 10 | 配电间 | 80x160x5 |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 禁止吸烟 | 80x160x5 |  | 个 | 6 | 拉丝不锈钢折弯造型厚度15mm，文字标志腐蚀填漆， |
| 12 | 节约用电 | 80x160x5 |  | 个 | 5 | 5mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 13 | 请勿喧哗 | 80x160x5 |  | 个 | 6 | 5mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 14 | A字警示牌-正在维修 | 300x600x500 |  | 个 | 2 | 304#不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 15 | A字警示牌-小心地滑 | 300x600x500 |  | 个 | 2 | 304#不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 16 | 消防疏散图（门后逃生图） | 200x300x5 |  | 个 | 8 | 5mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂，2mm厚亚克力UV打印图 |
| 17 | 消防栓使用须知 | 600x600 |  | 套 | 8 | 3mm厚透明亚克力背面UV打印，背面3m贴膜、背胶 |
| 安庆市委党校室内标识牌（4号教学楼） |
| 1 | 科室牌（包含门牌号） | 150x300x20 |  | 块 | 13 | 10mm厚亚克力表面烤漆，铝型材插槽，不锈钢内心（可更换内容）拉丝不锈钢腐蚀雕刻文字logo |
| 2 | 步梯楼层号标识 | 450x450x25 |  | 套 | 8 | 拉丝不锈钢折弯造型，文字10mm厚亚克力加拉丝不锈钢贴面 |
| 3 | 电梯安全提示标识 | 200x400x15 |  | 个 | 1 | 5mm后亚克力UV打印 |
| 4 | 教学楼总索引牌（室内） | 1800x900x1300 |  | 套 | 1 | 2mm厚铝板折弯背板，表面烤漆处理，拉丝不锈钢装饰条，不锈钢腐蚀雕刻文字logo铝型材插槽（可更换内容） |
| 5 | 卫生间（无障碍洗手间） | 120x260x10 |  | 个 | 9 | 10mm厚亚克力烤漆，不锈钢雕刻立体字 |
| 6 | 洗手间文明用语 | 80x160x5 |  | 个 | 9 | 5mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 7 | 强电间标示牌 | 80x160x5 |  | 个 | 8 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 8 | 弱电间标示牌 | 80x160x5 |  | 个 | 8 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 9 | 设备间 | 80x160x5 |  | 个 | 4 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 10 | 配电间 | 80x160x5 |  | 个 | 1 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 11 | 禁止吸烟 | 80x160x5 |  | 个 | 6 | 拉丝不锈钢折弯造型厚度15mm，文字标志腐蚀填漆， |
| 12 | 节约用水用电 | 80x160x5 |  | 个 | 5 | 5mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 13 | 请勿喧哗 | 80x160x5 |  | 个 | 6 | 5mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 14 | A字警示牌-正在维修 | 300x600x500 |  | 个 | 2 | 304#不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 15 | A字警示牌-小心地滑 | 300x600x500 |  | 个 | 2 | 304#不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 16 | 消防疏散图（门后逃生图） | 200x300x5 |  | 个 | 8 | 5mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂，2mm厚亚克力UV打印图 |
| 17 | 消防栓使用须知 | 600x600 |  | 套 | 8 | 3mm厚透明亚克力背面UV打印，背面3m贴膜、背胶 |
| 安庆市委党校室内标识牌（食堂/运动场） |
| 食堂（1F） |
| 1 | 科室牌 | 150x300x20 |  | 块 | 4 | 10mm厚亚克力表面烤漆，铝型材插槽，不锈钢内心（可更换内容）拉丝不锈钢腐蚀雕刻文字logo |
| 2 | 包间门牌 | 150x300x20 |  | 套 | 6 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 3 | 取餐口标识 | 150x300x20 |  | 项 | 1 | 5mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 4 | 步梯楼层号标识 | 450x450x25 |  | 套 | 6 | 拉丝不锈钢折弯造型，文字10mm厚亚克力加拉丝不锈钢贴面 |
| 5 | 卫生间（无障碍洗手间） | 120x260x10 |  | 个 | 5 | 10mm厚亚克力烤漆，不锈钢雕刻立体字 |
| 6 | 洗手间文明用语 | 80x160x5 |  | 个 | 5 | 5mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 7 | 大厅指引牌 | 600x2000x50 |  | 个 | 1 | 镀锌铁艺造型，内衬1mm厚镀锌背板，铸铁底座，表面氟碳漆喷涂， |
| 8 | 立式落地公示牌 | 800x2000x30 |  | 套 | 2 | 壁厚1.5mm铝型材拼装框架，50mm宽开启式边框面板，表面烤漆， |
| 9 | 储藏间 | 80x160x5 |  | 个 | 1 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 10 | 禁止吸烟 | 80x160x5 |  | 个 | 6 | 拉丝不锈钢折弯造型厚度15mm，文字标志腐蚀填漆， |
| 11 | A字警示牌-正在维修 | 300x600x500 |  | 个 | 2 | 304#不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 12 | A字警示牌-小心地滑 | 300x600x500 |  | 个 | 8 | 304#不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 13 | 消防栓使用须知 | 600x600 |  | 套 | 8 | 3mm厚透明亚克力背面UV打印，背面3m贴膜、背胶 |
| 运动场（2F） |
| 1 | 场馆标识 | 800x2200x10 |  | 套 | 3 | 2mm厚铝板折弯烤漆，UV打印文字图案，亚克力丝印标志 |
| 2 | 门牌/科室牌 | 150x300x20 |  | 个 | 14 | 10mm厚亚克力表面烤漆，铝型材插槽，不锈钢内心（可更换内容）拉丝不锈钢腐蚀雕刻文字logo |
| 3 | 卫生间 | 120x260x10 |  | 个 | 6 | 10mm厚亚克力烤漆，不锈钢雕刻立体字 |
| 4 | 洗手间文明用语 | 80x160x5 |  | 个 | 6 | 5mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 5 | 更衣室 | 120x260x10 |  | 个 | 4 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 6 | 储藏室 | 80x160x5 |  | 个 | 1 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 7 | 索引牌 | 800x2500x30 |  | 套 | 1 | 2mm厚铝板折弯烤漆，UV打印文字图案，数字镂空雕刻，内衬亚克力背板 |
| 8 | 清洁间 | 80x160x5 |  | 个 | 2 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 9 | 设备间 | 80x160x5 |  | 个 | 2 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 10 | 配电间 | 80x160x5 |  | 个 | 2 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 11 | 储藏室 | 80x160x5 |  | 个 | 1 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 12 | 禁止吸烟 | 80x160x5 |  | 个 | 16 | 拉丝不锈钢折弯造型厚度15mm，文字标志腐蚀填漆， |
| 13 | 节约用电 | 80x160x5 |  | 个 | 1 | 5mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 14 | 节约用水 | 80x160x5 |  | 个 | 6 | 5mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 15 | A字警示牌-正在维修 | 300x600x500 |  | 个 | 2 | 304#不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 16 | A字警示牌-小心地滑 | 300x600x500 |  | 个 | 6 | 304#不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 安庆市委党校室内标识牌（报告厅） |
| 1 | 科室牌（包含门牌号） | 150x300x20 |  | 块 | 14 | 10mm厚亚克力表面烤漆，铝型材插槽，不锈钢内心（可更换内容）拉丝不锈钢腐蚀雕刻文字logo |
| 2 | 步梯楼层号标识 | 450x450x25 |  | 套 | 8 | 拉丝不锈钢折弯造型，文字10mm厚亚克力加拉丝不锈钢贴面 |
| 3 | 卫生间 | 120x260x10 |  | 个 | 5 | 10mm厚亚克力烤漆，不锈钢雕刻立体字 |
| 4 | 洗手间文明用语 | 80x160x5 |  | 个 | 5 | 5mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 5 | 强电间标示牌 | 80x160x5 |  | 个 | 2 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 6 | 弱电间标示牌 | 80x160x5 |  | 个 | 2 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 7 | 设备间 | 80x160x5 |  | 个 | 4 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 8 | 禁止吸烟 | 80x160x5 |  | 个 | 12 | 拉丝不锈钢折弯造型厚度15mm，文字标志腐蚀填漆， |
| 9 | 节约用水用电 | 80x160x5 |  | 个 | 10 | 5mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 10 | 请勿喧哗 | 80x160x5 |  | 个 | 6 | 5mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 11 | A字警示牌-正在维修 | 300x600x500 |  | 个 | 2 | 304#不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 12 | A字警示牌-禁止停车 | 300x600x500 |  | 个 | 2 | 304#不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 13 | A字警示牌-小心地滑 | 300x600x500 |  | 个 | 6 | 304#不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 14 | 学员会议席卡 | 20x30x5 |  | 个 | 200 | 3mm亚克力双面会议席卡 v型 |
| 15 | 会议席卡 | 600x600 |  | 个 | 30 | 6mm厚亚克力 底座宽度46mm 厚度10mm |
| 16 | 消防疏散图（门后逃生图） | 200x300x5 |  | 个 | 10 | 5mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂，2mm厚亚克力UV打印图 |
| 17 | 消防栓使用须知 | 600x600 |  | 套 | 10 | 3mm厚透明亚克力背面UV打印，背面3m贴膜、背胶 |
| 安庆市委党校室内标识牌（图书馆） |
| 1 | 科室牌（包含门牌号） | 150x300x20 |  | 块 | 12 | 10mm厚亚克力表面烤漆，铝型材插槽，不锈钢内心（可更换内容）拉丝不锈钢腐蚀雕刻文字logo |
| 2 | 步梯楼层号标识 | 450x450x25 |  | 套 | 12 | 拉丝不锈钢折弯造型，文字10mm厚亚克力加拉丝不锈钢贴面 |
| 3 | 大厅一楼总索引 | 1800x900x1300 |  | 套 | 1 | 2mm厚铝板折弯背板，表面烤漆处理，拉丝不锈钢装饰条，不锈钢腐蚀雕刻文字logo铝型材插槽（可更换内容） |
| 4 | 电梯安全提示标识 | 200x400x15 |  | 个 | 2 | 5mm后亚克力UV打印 |
| 5 | 电梯厅楼层号标识 | 450x450x25 |  | 套 | 6 | 10mm厚亚克力表面烤漆，拉丝不锈钢制作精工字logo腐蚀雕刻 |
| 6 | 卫生间（含无障碍） | 120x260x10 |  | 个 | 14 | 10mm厚亚克力烤漆，不锈钢雕刻立体字 |
| 7 | 洗手间文明用语 | 80x160x5 |  | 个 | 14 | 5mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 8 | 强电间标示牌 | 80x160x5 |  | 个 | 12 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 9 | 弱电间标示牌 | 80x160x5 |  | 个 | 12 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 10 | 设备间 | 80x160x5 |  | 个 | 6 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 11 | 配电室 | 80x160x5 |  | 个 | 2 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 12 | 禁止吸烟 | 80x160x5 |  | 个 | 20 | 拉丝不锈钢折弯造型厚度15mm，文字标志腐蚀填漆， |
| 13 | 节约用水用电 | 80x160x5 |  | 个 | 10 | 5mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 14 | 请勿喧哗 | 80x160x5 |  | 个 | 38 | 5mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 15 | A字警示牌-正在维修 | 300x600x500 |  | 个 | 2 | 304#不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 16 | A字警示牌-小心地滑 | 300x600x500 |  | 个 | 2 | 304#不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 17 | 消防疏散图（门后逃生图） | 200x300x5 |  | 个 | 12 | 5mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂，2mm厚亚克力UV打印图 |
| 18 | 消防栓使用须知 | 600x600 |  | 套 | 12 | 3mm厚透明亚克力背面UV打印，背面3m贴膜、背胶 |
| 安庆市委党校室内标识牌（宿舍楼1～4） |
| 1 | 科室牌 | 150x300x20 |  | 块 | 28 | 10mm厚亚克力表面烤漆，铝型材插槽，不锈钢内心（可更换内容）拉丝不锈钢腐蚀雕刻文字logo |
| 2 | 步梯楼层号标识 | 450x450x25 |  | 套 | 48 | 拉丝不锈钢折弯造型，文字10mm厚亚克力加拉丝不锈钢贴面 |
| 3 | 楼道房间指引牌 | 300x600x15 |  | 个 | 24 | 8mm后亚克力底座表面烤漆，普通亚克力UV打印底纹，普通亚克力雕刻立体字 |
| 4 | 电梯安全提示标识 | 200x400x15 |  | 个 | 8 | 5mm后亚克力UV打印 |
| 5 | 电梯厅楼层号标识 | 450x450x25 |  | 套 | 24 | 10mm厚亚克力表面烤漆，拉丝不锈钢制作精工字logo腐蚀雕刻 |
| 6 | 强电间标示牌 | 80x160x5 |  | 个 | 24 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 7 | 弱电间标示牌 | 80x160x5 |  | 个 | 24 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 8 | 管道井标识 | 80x160x5 |  | 个 | 24 | 8mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂 |
| 9 | 节约用电 | 80x160x5 |  | 个 | 200 | 3mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 10 | 节约用水 | 80x160x5 |  | 个 | 211 | 3mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 11 | 请勿喧哗 | 80x160x5 |  | 个 | 12 | 3mm厚亚克力UV打印加3M背胶 |
| 12 | A字警示牌-正在维修 | 300x600x500 |  | 个 | 8 | 不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 13 | A字警示牌-小心地滑 | 300x600x500 |  | 个 | 6 | 不锈钢板折弯造型表面喷塑，文字内容丝网印刷（双面内容） |
| 14 | 消防疏散图（门后逃生图） | 200x300x5 |  | 个 | 459 | 5mm厚亚克力浮雕填漆，文字银粉漆喷涂，2mm厚亚克力UV打印图 |
| 15 | 消防栓使用须知 | 600x600 |  | 套 | 48 | 3mm厚透明亚克力背面UV打印，背面3m贴膜、背胶 |
| 说明：1、谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 图片仅供参考，实际样式须经采购人确认后才能供货。 谈判响应文件中需提供一套完整的标识标牌设计方案。中标后经采购人确认（或修改）后实施。谈判响应人报价须包括但不限于货物及安装、方案设计等所有费用。 本次采购最高限价：人民币贰拾玖万玖仟肆佰元整（￥299400.00元） |